Figuras 01 e 02 – Trabalho de medição e e colocação de estacas de monitoramento.

Fonte: Acervo do Geossol

Tabelas 01 e 02 – Dados referentes ao avanço monitorado pelas estacas na voçoroca.

| Estaca | Distância da Margem (cm) | Avanço (cm) | Avanço (cm) |  | Estaca | Distância da Margem (cm) | Avanço (cm) | Avanço (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22/02/08 | 23/04/08 | 27/06/08 |  |  | 22/02/08 | 23/04/08 | 27/06/08 |
| E01 | 150 | 95 | 0 |  | EE67* | 150 | 0 | 15 |
| E02 | 150 | 150 | 0 |  | E36 | 150 | 0 | 12 |
| E03 | 150 | 15 | 0 |  | E39 | 150 | 30 | 0 |
| E04 | 150 | 150 | 0 |  | E40 | 150 | 150 | 30 |
| E09 | 150 | 70 | 0 |  | E42 | 150 | 60 | 0 |
| E15 | 150 | 0 | 10 |  | E49 | 150 | 15 | 0 |
| E16 | 150 | 55 | 0 |  | E53 | 150 | 12 | 0 |
| E18 | 250 | 100 | 0 |  | E54 | 150 | 94 | 0 |
| E20 | 150 | 75 | 0 |  | E55 | 150 | 0 | 10 |
| E21 | 150 | 0 | 15 |  | E56 | 450 | 20 | 120 |
| E25 | 150 | 15 | 0 |  | E58 | 500 | 0 | 10 |
| E30 | 150 | 20 | 0 |  | E59 | 150 | 0 | 10 |
| E32 | 150 | 0 | 30 |  | E60 | 150 | 15 | 0 |
| E34 | 150 | 0 | 10 |  | E62 | 150 | 0 | 12 |

Fonte: Dados coletados em trabalho de campo. Informações apenas das estacas em que foram identificadas alterações.

Obs.: Foram desconsideradas as leituras que tiveram um avanço inferior a 10 cm.

* EE67 – Estaca extra colocada após a primeira leitura (23/04) por observação da necessidade de um monitoramento mais detalhado da área entre as estacas 35 e 37.

Gráfico 01 – Relação entre a Pluviosidade e Erosão linear média do processo erosivo.

Fonte: Dados pluviométricos da EMPARN.

Dados coletados em trabalho de campo.

Figura 03 – Figura baseada na imagem HCR demonstrando a localização da voçoroca.

Fonte:	Imagem de satélite CBERS 2-B - DGI / INPE

# Text boxes

Relação entre Pluviosidade (mm) e Erosão linear média  (cm)

350 m